## Slide 1
智能控制课程设计 · 答辩汇报
模糊自适应 PID 控制系统的设计与全维度验证
从经典机理到智能自适应的工程演进、机理解剖与鲁棒性极限实测
汇报人：学生姓名 | 指导教师：课程教师 | 日期：2026年

## Slide 2
第一部分 · 经典与演进
控制工程的基石：传统 PID 的定义与现实瓶颈
传统 PID 控制的数学机理
控制律方程: u(t) = Kp·e(t) + Ki·∫e(τ)dτ + Kd·de(t)/dt
P 比例环节: 按当前误差成比例驱动输出，是系统响应速度的基石；
I 积分环节: 对历史误差进行积分累加，负责彻底消除系统的稳态静差；
D 微分环节: 预测未来误差变化趋势，在系统快速冲向目标时提供制动阻尼。
工业主导地位: 结构简单、可靠性极高，占据工业现场 90% 以上控制回路。
工业现场面临的严峻瓶颈
参数固化缺陷: Kp, Ki, Kd 在运行中恒定不变，仅在标称单点工作状态下有效；
难以兼顾快与稳: 大误差起动时大 Kp 易超调，小误差时为防震荡又导致调节迟缓；
积分饱和风险 (Windup): 执行器受物理限幅时，积分项仍在盲目累加，导致系统巨大超调；
对象时变失配: 当加热炉保温老化、电机负载扰动、液位非线性变化时，固定 PID 性能急剧恶化甚至发散。

## Slide 3
第一部分 · 经典与演进
智能演进：什么是模糊自适应 PID 控制？
核心思路：将熟练操作员的“调参手感”数学量化为智能决策算法
经验规则化: 人类工程师调参不是解复杂偏微分方程，而是凭逻辑经验——'误差大时加大比例快速拉近，接近目标时减小比例并加大阻尼防止过冲'；
在线动态整定: 以实时误差 e(t) 和误差变化率 ec(t) 为输入，毫秒级在线计算 PID 增益修正量 ΔKp, ΔKi, ΔKd，让系统具备自主适应能力。
动态增益合成方程
Kp(t) = Kp0 + kup · ΔKp(e, ec)
Ki(t) = Ki0 + kui · ΔKi(e, ec)
Kd(t) = Kd0 + kud · ΔKd(e, ec)
参数说明: Kp0 为经验基准值，kup/kui/kud 为物理放大缩放因子。
全工况自适应调节哲学
大误差阶段 (|e|大): 大幅增加 Kp、清零/削弱 Ki，防止过早积分饱和，微调 Kd 提速；
中误差阶段 (|e|中): 适度降低 Kp，适当增强 Kd 施加制动阻尼，Ki 维持中等水平；
接近稳态 (|e|小): 大幅增加 Ki 彻底消静差，加大 Kd 避免小幅震荡，平稳收敛。

## Slide 4
第一部分 · 经典与演进
方案对比：传统固定 PID vs 模糊自适应 PID
对比维度 | 传统固定 PID (Conventional PID) | 模糊自适应 PID (Fuzzy Adaptive PID)
参数机制 | 运行全生命周期 Kp, Ki, Kd 恒定不变 | 毫秒级实时在线连续修正，增益动态自愈
模型依赖度 | 极高（严重依赖稳态线性化数学模型的精度） | 低（融合数学模型与操作人员启发式经验规则）
非线性/时变鲁棒性 | 较差，面对参数漂移与大负荷跳变容易失稳 | 优异，具备主动降增益避过冲的“在线自救”能力
抗扰恢复速度 | 恢复较慢，往往伴随较长时间的二次波动 | 恢复快，动态感知误差变化率并提前制动跌落
计算开销与实现复杂度 | 极低（仅需数次离散加减乘除） | 中等偏低（需模糊化、49条规则矩阵运算及重心法）
典型适用场景 | 线性定常、工作点恒定、抗扰要求适中的回路 | 强时滞、大惯性、变负载、非线性的复杂工业过程

## Slide 5
第二部分 · 核心机理
系统架构：模糊自适应闭环控制工作链路
步骤 01
1. 误差计算与量化映射
将传感器采集的被控量 y(t) 与设定值 r(t) 求差，计算 e 与变化率 ec，乘量化因子 ke, kec 归一化映射到标准论域 [-3, +3]。
步骤 02
2. 模糊推理机核心运算
对归一化输入计算 7 子集隶属度，通过代数积 T-范数激活 49 条专家规则矩阵，经零阶 Sugeno 重心加权得到 ΔKp, ΔKi, ΔKd。
步骤 03
3. 增益动态合成与限幅
论域微调量乘上比例放大因子 (kup, kui, kud) 叠加到基准 PID 参数上，并施加物理安全保护边界防止参数跑飞。
步骤 04
4. 抗积分饱和 PID 驱动对象
合成后的 Kp(t), Ki(t), Kd(t) 执行标准条件积分抗饱和算法，生成执行器控制量 u(t)，驱动被控对象闭环平稳运行。

## Slide 6
第二部分 · 核心机理
经验量化：隶属度函数设计与极端工况优化
隶属度函数设计原则
7 语言变量分级: NB(负大), NM(负中), NS(负小), ZO(零), PS(正小), PM(正中), PB(正大)；
函数选型依据: 两端大误差段采用饱和平顶梯形 (trapmf)，中段过渡区采用高灵敏度三角形 (trimf)；
★ 答辩亮点（极端工况优化）: NB与NM、PB与PM在斜坡段采用重叠设计，这是专门针对极端工况的'急刹车/大脚油门前置机制'；
优化物理机制: 当误差刚超 1.0 时，PB/NB 就提前深度介入输出强修正量，避免了等到误差超限才滞后干预的问题。

## Slide 7
第二部分 · 核心机理
打破黑盒：49 条专家规则库与前件激活解剖
典型工况切片机理解剖
工况点切片: e* = +2.1 (偏差大), ec* = -1.3 (正快速收敛)；
交点模糊化: e* 激活 PM(0.90) 与 PB(1.00)；ec* 激活 NM(0.30)、NS(0.70) 与 NB(0.30)；
代数积 T-范数: α_ij = μe(i) · μec(j)，右侧热力图精准激发出 6 条有效规则；
协同决策指令: 系统综合评估 6 条建议，最终输出：ΔKp* = +1.781 (强加速)、ΔKi* = -0.834 (深防冲)、ΔKd* = +2.462 (大阻尼)。

## Slide 8
第二部分 · 核心机理
严谨科研设计：反模糊化与“最强对最强”对比
清晰化数学算法
单点加权重心法: 零阶 Sugeno 模型输出加权计算公式：
ΔK* = (Σ α_k · C_k) / (Σ α_k)
实时平滑解算: 相比面积重心法，单点加权不仅与 Simulink/MATLAB 严格同源，且计算复杂度降低 90%，完全规避浮点震荡；
物理增益映射: 真实增益由论域相对量 ΔK* 经缩放因子 (kup, kui, kud) 放大后叠加到初始基准上。
为什么提出“优化因子”对照组？
规避学术对比陷阱: 很多论文拿未调优的烂 PID 与调优后的模糊比，得出虚假结论，缺乏说服力；
构建极限对照组: ① 固定 PID 极限: 通过 Nelder-Mead 数值优化得出标称理论最强 'PID-ITAE最优'；
② 模糊 PID 极限: 同等预算优化 kup, kui, kud 得到 '模糊自适应PID-优化因子'；
最强对最强的硬核结论: 只有让两者均在最佳状态下同台竞技，得出的结论才真正经得起推敲！

## Slide 9
第三部分 · 场景落地与对比
场景一：工业电加热炉 (FOPDT) 标称实验对比
标称工况实测数据对比表
被控对象: 一阶惯性纯滞后 G(s) = 1.5/(25s+1)·e^(-5s)
PID-无抗饱和: 超调 σ1=16.67%, ITAE=113,543 (积分严重饱和)
PID-抗饱和: 超调 σ1=0.00%, ITAE=126,057, 调节变慢
PID-ITAE最优: 超调 σ1=0.00%, ITAE=64,522 (固定参数天花板)
模糊优化因子: 超调 σ1=0.16%, ITAE=63,585 (小幅领先 1.5%)
思考悬念: 精心整定的固定 PID 表现已近乎完美，模糊控制优势不明显，那为什么还要付出算力用它？

## Slide 10
第三部分 · 场景落地与对比
灵魂大考：E7 参数在线突变实验（自适应核心价值）
稳态下对象增益 K 瞬间翻倍 (1.5 → 3.0)
实验设计: t=80s 稳态时强行将对象 K 加倍，模拟物性突变；参数全程冻结不许重调；
常规抗饱和 PID: 增益过大失配，冲出 21.76% 的灾难性超调！
PID-ITAE最优: 虽经优化但抗突变能力有限，产生 8.02% 超调；
模糊自适应 PID: 超调被死死压制在 6.18%（比最优固定 PID 再降低 23%！）
核心结论: 模糊控制的真正价值不是在标称工况锦上添花，而是在参数突变时能够'在线自救'！

## Slide 11
第三部分 · 场景落地与对比
场景二：直流伺服电机转速控制（快速机电与变惯量）
机电耦合二阶系统实测表现
物理对象特性: 电枢电感 La 与机械惯量 J0 耦合，毫秒级快速动态响应；
复杂恶劣工况: 0→100 rad/s 起动；t=2.0s 突加 0.25 N·m 负载；t=3.8s 机械惯量暴增 2.5 倍并加速；
起动超调表现: 普通固定 PID 产生 64.4% 剧烈超调，模糊控制做到 0.00% 绝对无超调快速入位；
变惯量适应能力: 惯量翻倍提速阶段，模糊控制器凭借快速在线重估阻尼，维持平滑过渡。

## Slide 12
第三部分 · 场景落地与对比
场景三：双容串联液位过程（大惯性与反向阶跃）
双容液位过程实测表现
串联时滞机理: 上下游两个容器串联，上游槽液位先动，二阶传递存在明显阶段滞后；
反向降液二次超调: 在 60%→40% 快速降液阶段，固定最优 PID 因积分项积存产生 4.29% 的二次下冲超调；
模糊精准退让: 模糊控制器智能调减积分输出，实现了 0.00% 的绝对无超调平滑沉降；
雷达图全面领先: 在抗饱和占空比、防超调、快速调节等维度全面领先（见右侧雷达图外圈包络）。

## Slide 13
总结与反思
工程反思：模糊自适应控制的辩证思考与选型
法则 01
没有免费的午餐 (No Free Lunch)
模糊控制显著提升了极端时变工况下的鲁棒性，但代价是：① 每次采样均需执行规则推理矩阵，增加控制器算力开销；② 控制量变化量 (TV 指标) 略高，阀门等机械执行器动作更频繁。必须在鲁棒性与机械磨损之间权衡。
法则 02
基准参数是灵魂与底座
模糊自适应输出的 ΔK 范围通常在 [-3, +3]，乘以缩放因子后本质上是'基准 PID 上的微调补偿'。如果初始基准 Kp0, Ki0, Kd0 严重失配，单纯靠模糊规则无法从根本上拯救系统。必须先调好基准，再加模糊自适应。
法则 03
工业控制选型实用法则
① 线性、定常、工作点恒定的温和回路：老老实实采用经过数值整定的经典抗积分饱和 PID，成本最低、可靠性最高； ② 强时滞、参数时变、经常面临大冲击/大阶跃的极端恶劣回路：果断采用模糊自适应 PID，发挥自适应自救优势。

## Slide 14
汇报结束，感谢各位评委老师！
恳请各位老师批评指正
Q & A / 提 问 环 节